NÁVOD NA TERČ CRAFT 9001 alebo SCORE 301

Elektronický terč pre hru so šípkami s plastovým hrotom

Strana 3 (Viď obrázok na strane 3 - priložený manuál )

- čísla segmentov

- okruh označujúci dvojitú hodnotu čísla vo výseči

- trojitá hodnota čísla 20 ( 60 bodov ) , najvyššia hodnota na terči

- okruh označujúci trojitú hodnotu čísla vo výseči

- vonkajší okruh stredu = 25 bodov

- vnútorný okruh stredu = 50 bodov

- záachytný okruh na zachytenie hodov mimo terčovnicu = 0 bodov

- 1 x násobok čísla vo výseči

- vstup pre adaptér

- displej na znázornenie skóre

- tlačítko na nastavenie voľby DOUBLE

- tlačítko na nastavovanie rôznych modifikácií hier

- tlačítko na nastavenie typu hry

- tlačítko na zapnutie alebo vypnutie zvukových efektov

- skrutky

- Adaptér ( nie je súčasťou balenia )

- vstup do JACKU ( je súčasťou adaptéra )

- náhradné hroty

- plastový hrot

- talíčko šípky ( barel )

- násadka a krídlo šípky

- tlačítko na zapínanie a vypínanie tera

- štartovacie alebo resetovacie tlačítko

- tlačítko na nastavenie počtu hráčov

- priestor na uloženie batérií

Strana 4 (Viď obrázok na strane 4 - priložený manuál )

Na obrázku na strane 4 máte názorne predvedené, v akých výškach a vzdialenostiach majú  byť terč a štartovacia čiara umiestnené

Stred terča má byť vo výška 1,73 metra a štartovacia čiara 2,73 metra od čela terča

- vyberte vhodné miesto na montáž tak, aby ste tieto základné rozmery mohli dodržať. Nezabudnite na to, že hráč potrebuje aj určité miesto za sebou a preto doporučujeme nájsť prietor minimálnej 3,5 metra. Ak máte pri terči adaptér, alebo v budúcnosti plánujete adaptér dokúpiť, nezabudnite pri voľbe miesta na primeranú dostupnosť zásuvky

- Nastavte stred terče do výšky 1,73 metra a označte na stene body pre navŕtanie dier pre uchytenie terča

- navŕtajte diery  a pritiahnite terč na stenu

- Batérie nasaďte presne podľa nakreslených inštrukcií . Do tohto typu terča je potrebné inštalovať 3 x AA batérie. V prípade, že sa rozhodnete pre doplnenie adaptéra, tak pre tento typ terča je potrebný adaptér 230 V 4,5 V / 100 mA - o +

- Zoznámte sa s funkciami a ovládaním terča ešte predtým , ako ho začnete užívať. V prípade podozrenia, že niečo nepracuje tak ako by malo, pozrite si inštrukcie TROUBLE SHOOTING ( strana 12 )

Strana 5 TIPS and GUIDANCE ( typy a rady )

Tento terč je určený výhradne pre šípky s plastovým hrotom. Maximálna povolená váha šípky je 16 gramov. Vyššia váha šípky môže spôsobiť rýchle opotrebenie a poškodenie terča , alebo elektronickej fólie, ktorá zaznamenáva hodnotu hodu. V žiadnom prípade nepoužívajte šípky s oceľovým hrotom !!! Takéto šípky znehodnotia terč a stane sa nepoužiteľným.

Nájdite si vhodný postoj pri hádzaní a takisto použite primeranú silu pre hod. Nie je nutné hádzať šípku príliš silno, aby sa zapichla do terča. Šípka musí mať v letovej fáze svoju balistiku a preto pri hádzaní nie je nutné vyvíjať nadmernú silu. Pri používaní príliš veľkej sily bude navyše dochádzať ku nadmbytočnému lámaniu hrotov. Navyše budete musieť vynaložiť zbytočne veľkú námahu pri vyťahovaní šípiek z terča

Dlhé hroty nie sú veľmi vhodné pre túto hru. Ohýbajú sa a lámu sa častejšie. Zvoľte preto radšej hroty kratšie ( zhruba tej dĺžky, ako máte v balení )

Keď vyberáte šípky z terča, mierne ich pootočte v smere hodinových ručičiek a zároveň ťahajte. Umožní to ľahšie vyberanie z terča

SETUP AND FUNCTION ( nastavenia a funkcie )

GAME SETUP ( nastavenie hry )

ON/OFF – stlačte tlačítko ON/OFF na nastavenie / zapnutie hry

GAME  - Stlačte tlačítko GAME a vyberte jednu z hier. Pozrite si pritom tabuľku na strane 6 ( stĺpec č. 1 ),  kde máte skratky jednotlivých hier, ktoré sa Vám budú zobrazovať na displeji

OPTION – stlačte tlačítko OPTION pre voľbu modifikácie, či rôznej obtiažnosti hry . Možnsti rôznych nastavení nájdete v tabuľke na strane 6 v stĺpčeku OPTION

PLAYER – stlačte tlačítko player na nastavenie počtu hráčov. Každý zasvietený indikátor znamená, že hráč je pridaný. Upozornenie !!! Ak chcete hrať proti počítaču, tlačte tlačítko PLAYER až do zasvietenie „CI“ potom sa vám bude objavovať C1 , C2, C3, C4, C5 , čo znamená stupeň obtiažnosti od 1 – 5.

START/RESET – stlačte tlačítko START a môžete  začať. V prípade, že ste nastavili zlú hru, poprípade chcete zvoliť inú hru, použite toto tlačítko na znulovanie hry . Hru Vám vynuluje a ste na začiatku nastavení.

ON/OFF – týmto tlačítkom vypnete hru.

Strana 6 ( Tabuľka )

Tabuľka na strane 6 znázorňuje všetky možnosti nastavenia hier. V stĺpci 1 pod názvom GAME nájdete hry ( skratky hier zobrazujúcich sa na displeji ) , ktoré je možné hrať na tomto prístroji. V stĺpci 2 s názvom OPTION je možné nájsť všetky kombinácie obtiažnosti a modifikácie jednotlivých hier.

Strana 7 SPECIAL FUNCTION ( špeciálne funkcie )

DOUBLE – pre hri 301 – 999 môžete použiť prídavné nastavenia a učiniť tak hru zaujímavejšou. Toto nastavenie môžete zvoliť kedykoľvek pre nastavením hráča a uľahčiť tak hru hráčovi, ktorý je napríklad menej zdatný.

Možné nastavenia sú :

OPEN IN -OPEN OUT  hra začína trafením ľubovoľného čísla a končí trafením konkrétneho čísla vo výseči ( ak Vám zostáva 20 , musíte trafiť číslo 20 )

OPEN IN – DOUBLE OUT  OUT  hra začína trafením ľubovoľného čísla a končí trafením konkrétneho čísla vo výseči ( ak Vám zostáva 20 , musíte trafiť dvojitú hodnotu čísla 10 )

DOUBLE IN – OPEN OUT OUT  hra začína trafením ľubovoľného čísla DVOJITEJ HODNOTY ( tzv. Double ring )  a končí trafením konkrétneho čísla vo výseči ( ak Vám zostáva 20 , musíte trafiť číslo 20 )

DOUBLE IN – DOUBLE OUT - OUT  hra začína trafením ľubovoľného čísla DVOJITEJ HODNOTY ( tzv. double ring )  a končí trafením konkrétneho čísla vo výseči ( ak Vám zostáva 20 , musíte trafiť dvojitú hodnotu čísla 10 )

PLAYING GAME – priebeh hry

- každý hráč je na displeji indikovaný symbolom P1, P2 .... P8. Každý hráč má tri hody v jednom kole. Tri malé znažky nad skóre označujú koľko hodov v danom kole má ešte hráč k dispozícii

- Tento terč zobrazuje celkové skóre a automaticky

- Vždy počajte na ukončenie zvukových efektov a až potom začnite hádzať.

- Po ukončení hodov jedného hráča terč nebude zaznamenávať nijaké ďalšie hodnoty. Vyberte šípky z terča a až potom prepnite na ďalšieho hráča tlačítkom PLAYER, aby mohla hra ďalej pokračovať.

- Hra končí, ak niektorý z hráčov dosiahne požadované skóre, alebo požadovanú kombináciu ( podľa typu hry ) . Použite tlačítko PLAYER alebo SCORE pre zobrazenie poradia a skóre ostatných hráčov.

Strana 8 GAME RULES – pravidlá hier

301 – 999

Táto je hra najrozšírenejšou hrou spomedzi všetkých. Hráva sa aj na turnajoch. Každý hráč na začiatku hry bude mať nastavené skóre ( 301 , alebo 501, 601 atd. ) Svojimi hodmi sa snaží dostať sa čo najskôr do presnej nuly. Vyhráva  hráč, ktorý sa k presnej nule dostane ako prvý . Hra môže pokračovať až dovtedy, kým nebude jasné kto je na druhom treťom, či ďalších miestach. Hru ale môžete ukončiť v momente keď jeden z hráčov dosiahne nulu a poradie ďalších určí skóre, ktoré ostatným hráčom zostalo.

Hráč, ktorý chce hru ukončiť sa musí trafiť presne do čísla, ktoré mu zostáva na displeji !!! Ak má na displeji napr. 14 , musí trafiť 14 bodov. Ak hodí viac, tak prehodí, a na poradí je ďalší hráč. Hráčovi ktorý prehodil viac ako mu zostávalo na displeji zostane to skóre aké mal pred začiatkom hodov.

Hru môžete zatraktívniť použitím modifikácií DOUBLE ( viď Strana 7 SPECIAL FUNCTION ( špeciálne funkcie )

LEAGUE 301 – 999

Táto hra je populárna pre dvojice. Napr. pri nastavení tejto modifikácie hrá hráč 1 spolu s hráčom 3 proti hráčom 2 a 4. Hrá sa podobne ako predošlá hra, ale hru môže ukončiť ktorýkoľvek z hráčov iba v prípade, že súčet skóre jeho a jeho spoluhráča je nižšie ako súčet skóre ich súperov.

Napr.  Hráč č. 1 ukončí hru a má skóre 0. Jeho spoluhráč má v tom momente na svojom displeji skóre 45. Hráči 2 a 4 majú na displejoch skóre 30 a 60 . Hra končí pretože :

Súčet 0 + 45 = 45 je menší ako súčet hráčov 2 a 4 , ktorý je 30 + 6é = 90

Ale ak by hráč č. 3 mal na displeji 120 bodov, hráč č. 1 nemôže hru ukončiť pretože :

Skóre hráčov 1 + 3 = 120 a skóre hráčov  2 + 4 = 90 bodov. Teda hráči 1a3 majú vyššie skóre ako 2a4 a preto hra pokračuje.

ROUND O CLOCK

Hráč sa snaží triafať postupne čísla 1 – 5, 1 – 10 ... 1- 20 (podľa vybranej modifikácie ). Ak zasiahne správne číslo, posúva sa na triafanie ďalšieho. Hráč ktorý trafí postupne všetky čísla ako prvý,  vyhráva hru.

SHOOT OUT

Na displeji sa objeví číslo náhodne zvolené počítačom . Hráč má 10 sekúnd na to, aby hodil do terča šípku. Úspešný hod sa počíta za číslo 1 , takisto aj hodnota double a triple. Po uplynutí 10 sekúnd je pokus považovaný za neuspešný. Po každom hode sa zobrazí nové číslo, ktoré je potrebné trafiť. Hráč, ktorý zredukuje svoje skóre do nuly ako prvý , vyhráva hru.

SHANGHAI

Hrá sa to podone ako round o clock. Hráč musí hádzať postupne od čísla 1... 20. Ak trafí single, ráta sa mu 1 násobok ak double , 2 násobok a triple tak 3 násobok číselnej hodnoty čísla ktoré trafil. Ak trafí správne číslo, zaráta sa mu skóre ktoré trafil. Ak teda triafa na začiatku číslo 1 a trafí trojitú hpdnotu, započíta sa mu hodnota skóre 3 a môže pokračovať triafaním čísla 2. Hra je obmedzená na 7 kôl. Po siedmom kole vyhráva hráč, ktorý má na svojom konte najviac bodov.

HALVE IT

V každom kole terč navolí náhodne čísla, na ktorých hráči môžu kumulovať svoje skóre. Ak hráč trafí niektoré z navolených čísel, pripočíta sa mu úspešný hod do skóre. Ak sa hráčovi nepodarí v danom kole čo i len jednou šípkou trafiť uvedené čísla, jeho skóre sa zredukuje na polovicu. Ak hráč trafí mimo terčovnice, musí prepnúť na ďalšieho hráča a jeho skóre sa takisto upraví na polovicu. Double a triple sa pri tejto hre počítajú. Čísla, ktoré terč navolí na začiatku kola sú rovnaké pre všetkých hráčov v danom kole.

COUNT UP

Jednoduchá hra, kde sa nastaví cieľové skóre pre každého hráča. Hru vyhráva ten, kto ako prvý dosiahne nastavenú hranicu. Nie je pritom nutné sa na záver hry dostať presne na hranicu bodov, ktoré ste nastavili. Môžete hodiť aj číslo väčšie.

HIGH SCORE

Podobná hra ako COUNT UP. Hra je limitovaná na 7 kôl. Hru vyhráva hráč, ktorý má po siedmych kolách najvyššie skóre.

OVERS

Hra spočíva v tom, že každý z hráčov sa pokúša hodiť minimálne toľko bodov, ako hodil hráč pred ním. Ak sa mu to nepodarí, stráca „ jeden život „ . Každý hráč vstupuje do hry s troma „ životmi „ . Víťazom je hráč, ktorý zostane ako posledný “ nažive „

UNDERS

Hra s opačným princípom ako OVERS. Je potrebné tu ešte pripomenúť, že akýkoľvek neúspešný hod mimo terča je penalizovaný hodnotou 60 bodov.

BIG6

Hráč sa snaží zasiahnuť stanovený segment terča čo najskôr. Na začiatku hry je stanovené trafiť SINGLE 6 ( segment o hodnote 6 bodov ) . Hráč sa snaží trafiť čo najskôr stanovený segment a potom druhou a treťou šípkou môže stanoviť hodnotu, ktorú musí trafiť jeho súper. Ak sa hráčovi nepodarí trafiť stanovenú hodnotu , prichádza o „ život „ . Hru vyhráva hráč, ktorému ako poslednému zostal aspoň jeden „život“. Pri tejto hre sú dable a triple chápané ako samostatné šísla. Takisto stred sa rozlišuje na vonkajší a vnútorný.

CRICKET

táto hra patrí medzi najobľúbenejšie zo všetkých . Každý z hráčov musí zasiahnuť čísla od 15 do 20 tri krát aby číslo uzavrel. Zásah do dvojitej hodnoty sa ráta za dva úspešné pokusy, zásah do trjitej sa ráta za tri úspešné pokusy. Hod na stred pri zásahu 25 bodov sa počíta za jeden úspešný hod a zásah do 50 bodovej hodnotyu sa počíta za dva úspešné zásahy.

Ak hráč troma úspešnými opkusmi zasiahne jedno z čísel a súper toto číslo ešte nemá uzavreté, môže naň hádzať ďalej a získava pomocné skóre.

Každý z hráčov sa snaží čo najskôr zasiahnuť triktát svoje čísla a zároveň nazbierať čo najvyššie pomocné skóre na číslach, ktoré súper ešte neuzavrel.

Hru vyhráva hráč, ktorý ako prvý uzatvorí všetky čísla a na ukazovateli pomocného skóre má najvyššiu hodnotu.

Upozornenie : keďže táto populárna hra má veľa modifikácií, dbajte na správne nastavenie hry . V opačnom prípade sa môže stať, že sa terč bude javiť ako pokazený, keď nebude písať to, čo očakávate.

NO SCORE CRICKET

Princíp hry je rovnaký ako u predošlej hry. Hrá sa iba na tri zásahy do čísla bez pomocných bodov.

Hru vyhráva hráč, ktorý ako prvý uzavrie všetky svoje čísla.

CUT THROAT CRICKET

Obdoba  hry SCORE CRICKET, akurát význam pomocných bodov sa mení.

Ak uzavriete určité číslo a súper albo viacerí súperi ho nemajú uzavreté, tak každým hodom do tohto čísla pripisujete trestné body každému súperovi, ktorý ešte to konkrétne číslo neuzavrel .

Hru vyhráva hráč, ktorý ako prvý uzavrie všetky svoje čísla a má najnižší počet trrestných bodov.

Doporučujeme pri hre 3 a viacerých hráčov.

KILLER CRICKET

Podobná hra ako NO SCORE CRICKETs malým dodatkom obtiažnosti. Hráči hrajú na stanovené čísla a snažia sa konkrétne číslo uzavrieť čo najskôr. Akonáhle nejaké číslo uzavrú a súper číslo uzavreté nemá, môžu ďalej triafať toto číslo a odpisovať súperovi úspešné hody , ktoré má doposiaľ na tomto čísle .

Príklad : Hráč číslo 1 začne hádzať na čísla 20. V prvom kole sa mu 3 mi šípkami podarí trafiť iba dvakrát. Potom nasleduje hráč šíslo 2. Ten trafí 20 tku iba raz. Hráč číslo 3 trafí číslo 20 trikrát a toto číslo si teda uzavrie. Ďalej nasleduje hráč 4 a a prvou šípkou hodí TRIPLE 20. Tým toto číslo uzavrie. Môže ale ďalej hádzať do čísla 20 a každý ďalší úspešný hod do tohto čísla spôsobí to, že hráči, ktorí toto číslo nemali uzavreté ( menej ako tri trefy ) príde o jeden zásah. Teda ak hráč 4 hodí 20, hráčom 1 a 2 sa odráta po jednom úspešnom zásahu do tohto čísla. Hráčovi číslo 3 sa nič na skóre nemení, pretože si číslo 20 ešte pred pokusmi hráča 4 uzavrel.

LOW PITCH CRICKET

Je to ako STANDARD CRICKET s tým rozdielom, že najvyššie hodnoty na terčovnici ( 15 ... 20 ) sú nahradené najnižšími ( 1... 6 ) . Stred ostáva v hre tak ako u STANDARD CRICKETU.

COLOUR

Na začiatku hry musí každý hráč hodiť šípku , aby sa určila farba segmentu, na ktorú bude hádzať. Ak hráč trafí stred, musí hod opakovať až do momentu, kedy si zvolí farbu segmentu pre ďalšiu hru. Potom hráči hádžu na segmenty tej farby, akú si určili v rozstrele. Do celkového skóre sa hráčom počítajú iba hody do segentov „ ich „ farby. Hody  do segmentov inej farby sa nepočítajú. Trafenie stredu znamená pre hráča odpočítanie príslušnej hodnoty stredu od celkového skóre. Na začiatku hry si podľa modifikácie stanovíte cieľovú hodnotu skóre 100, 200 ..... 500 ) . Hru vyhráva hráč, ktorý ako prvý prejde alebo dosiahne  stanovenú hranicu skóre.

BONUS COLOUR

Hrá sa podobne ako COLOR s malým doplnením. Ak hráč trafí súperovú farbu segmentu, zvýši tým skóre súperovi

CORRECTIONAL COLOUR

Obdobne ako COLOR, ale pri trafení nesprávnej farby segmentu sa táto hodnota hráčovi odpočíta z jeho skóre.

NO SCORE COLOUR

Na začiatku hry nastavíte počet zásahov 1 ... 7 . Hráč sa snaží trafiť svoju farbu segmentu. Získava tým jeden bod. Ak ale trafí segment inej farby, prichádza o jeden bod. Stred sa počíta proti vášmu skóre. Hru vyhráva hráč , ktorý má na svojom konte ako posledný iné číslo ako 0.

FREE DART COLOUR

Ďalšia z modifikácií hry COLOR. Na začiatku sa stanoví počet zásahov , pri ktorom končí hra ( 5, 10, 15, alebo 20 zásahov)  Každý z hráčov sa snaží zasiahnuť svoju farbu segmentu a za každý úspešný hod má bod. Ak ale netrafí svoju farbu segmentu , nič sa nestane. Zo  skóre sa mu odpočíta iba ak hodí stred. Hru vyhráva hráč, ktorý ako prvý dosiahne vopred stanovený počet úspešných zásahov.

SHOOTING I

Je to hra na body za každé kolo. Každý z hráčov má 3 šípky a po odhádzaní všetkých hráčov a vyhodnotí celé kolo. Hráč, ktorý v danom kole hodil najvyššie skóre získava bod za toto kolo. Takto sa kolo po kole opakuje až dovtedy, kým niektoý z hráčov nedosiahne 7 víťazných kôl.

SHOOTING II

Princíp hry SHOOTING sa nemení, akurát skóre sa počíta iba zo šípok , ktorými hráč trafí segmenty 15,16,17,18,19,20 BULL. Samozrejeme aj ich dvojité a trojité hodnoty. Opäť sa hrá dovtedy , pokiaľ niektoý z hráčov nezíska 7 víťazných kôl.

SHOOTING III

Hrá sa ako SHOOTING II. Hra je ale limitovaná kolami. Končí po siedmom kole, alebo ak niektorý z hráčov dosiahne 4 body za 4 víťazné kolá.

SHOOTING IV

Hrá sa ako SHOOTING I. Princíp hry SHOOTING sa nemení, akurát skóre sa počíta iba zo šípok , ktorými hráč trafí segmenty 15,16,17,18,19,20 BULL. Samozrejeme aj ich dvojité a trojité hodnoty. Hra je limitovaná 7 kolami. Vyhráva hráč, ktorý ako prvý dosiahne 4 víťazné kolá.

Strana 12 TROUBLE SHOOTING ( problémové stavy )

NO POWER  - skontrolujte, či máte batérie ( poprípade adaptér ) nainštalovaný správne. Ak používate adaptér skontrolujte či ste použili správny typ a zároveň skontrolujte poje ( terče – jack a tiež zasunutie v zásuvke )

GAME WILL –  Skontrolujte či je hra v nastavovacom MODE a č je zapnutá

Not SCORE – Skontrolujte stlačením START / RESET, či hra začne fungovať po odštartovaní. Takisto skontrolujte segmenty a vštky tlačítka, či neostali zaseknuté. Segmenty musia byť voľne pohyblivé ( takisto aj tlačítka) nesmú byť vzpriečené zaseknuté a tým nefunkčné . Segmenty uvoľníte jemným zapichnutím šípky do segmentu a povytiahnutím k sebe, poprípade jemným pohybom do strán sa zapichnutou šípkou v problematickom segmente. U tlačítok robte ten istý pokus prstom .

Ulomené hroty – pri hre sa lámu plastové hroty. Ak vytŕčajú z terča , je potrebné ich opatrne vytiahnuť uchopením do malých kliešťikov. Ak je hrot ulomený tak, že ho nieje ako uchytiť, nechajte ho v segmente. V žiadnom prípade nevtláčajte hrot dovnútra !!! Pokiaľ potrebujete po čase vyčistiť terč aj od takých hrotov obráťte sa výhradne na predajcu !!! Neodborným zásahom môžete poškodiť fóliu, ktorá zaznamenáva číselné hodnoty a celý terč tým znehodnotíte.

Upozornenie : čím väčšia váha šípky, tým vyššia početnosť ulomenia hrotov.

Niekedy sa môže terč chovať nepredvídateľne a dispej vykazovať chaotické údaje. Môže to byť spôsobené výpadkami siete, či poklesmi  napätia v sieti. V takomto prípade vyberte baterky , alebo adaptér na malú chvíľu a opäť ich nainštalujte do prístroja, Skôr než prístroj opäť zapnete sa uistite, že elektrická sieť je v poriadku.

UPOZORNENIE : Ak rozoberiete terč ( poškodená blomba na zadnej strane terča) záruka ZANIKÁ !!!

Strana 13 SAFETY NOTICE  - BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Je zakázané používať nesprávny typ batérii , alebo kombináciu starých a nových batérií. Nenabíjateľné batérie nie je možné znova nabíjať. Nabíjateľné batérie nabíjajte až do ich úplného nabitia a až potom ich inštalujte späť do zariadenia. Vybité batérie vyberte von zo zariadenia. V žiadnom prípade ich nenechávajte dlhšiu dobu v zariadení bez používania. Batérie inštalujte iba v správnej polarite. Nespájajte obvod nakrátko.

Používajte VÝHRADNE odporučený adaptér ( možnosť zakúpenie u predajcu ) . Adaptér nie je hračka ale elektronické zariadenie a manipulovať s ním môžu iba osoby staršie 18 rokov.

Vyhnite sa uloženiu terča do priestoru s extrémnymi teplotami. Je vhodné, aby terč bol umiestnený  v stálej izbovej teplote. Aj neprimerané a časté rozdiely teplôt môžu spôsobiť poruchu terča.

Vyhnite sa aby sa terč dostal do priameho kontaktu s vodou, alebo aby bol umiestnený na mieste s vysokou vlhkosťou.

Terč čistite výhradne suchou handrou, maximálne mierne zvlhčenou. Počas čistenia sa ubezpečte, či je terč vypnutý od napájania. V žiadnom prípade neprevádzajte žiadnu manipuláciu či čistenie pokiaľ je terč zapnutý na zdroj el. energie !!!

Preskúmajte vizuálne adaptér, batérie , nabíjačku batérií, či nezaregistrujete akékoľvek vady a poškodenia. Ak nájdete akékoľvek podozrivé poškodenie, v žiadnom prípade tento adaptér, či batérie nepoužívajte. Najprv nechajte súčiastku riadne opraviť.

Dôležité upozornenie !!!

Šípky nie sú hračka pre deti. Je to šport pre dospelých, pretože pri hre môže dôjsť k poraneniu. Z tohto dôvodu môžu deti hrať túto hru iba pod dozorom dospelej osoby !!! Balenie obsahuje súčiastky malých rozmerov( šípky, hroty, násadky, krídelká, batérie ) . Všetky tieto súčastky môžu byť pre deti nebezpečné a preto ich zabezpečte tak, aby sa k nim deti nemohli dostať. Platí to zvlášť pre deti do 3 rokov.  V žiadnom prípade nemierte, ani nehádžte šípky proti iným osobám. Správne používanie tejto hry podľa inštrukcií zamedzí škodám, či zraneniam.

RECYCLING

Preškrtnutá značka znamená, že produkt a takisto batérie, či adaptér ( ak je súčaťou balenia ) nemá byť vyhodený ako bežný odpad. Tento odpad by mal byť triedený. Vyhadzujte ho ako triedený odpad aby mohol byť recyklovaný. Toto aše počínanie chráni životné prostredie a Vaše zdravie.

ZÁRUKA

Záruka sa  vzťahuje na výrobné vady produktu po dobu 24 mesiacov od jeho nadobudnutia. Ostatné záručné podmienky nájdete v obchodných podmienkach predajcu.

Predajca :

VIVA TRADE s.r.o.

Szakkayho 25

040 01 Košice

IČO : 362 02 347

IČ DPH : SK 362 02 347

www.sipky.sk

www.superpohare.sk